## Slide 1: Computer Science во Frontend
Процессор и память. Адресация памяти и разрядность процессора. Кэш-память.

## Slide 2: Из чего состоит компьютер

## Slide 3: Из чего состоит процессор
Сейчас процессор – это комплексное устройство
Арифметико-Логическое Устройство (АЛУ)
Устройство Управление (УУ)
Регистры
Кэш-память
Шины данных
Встроенная графика
Ядра машинного обучения
И т.д.

## Slide 4: Из чего состоит процессор

## Slide 5: Архитектуры процессоров
CISC (x86)
RISC (ARM)
MISC
VLIW
…

## Slide 6: Что такое ядра процессора
Физический блок, который находится внутри процессора и атомарно выполняет свои инструкции
Чем больше ядер, тем быстрее процессор может работать (из-за параллельности)
Есть еще виртуальные ядра…

## Slide 7: Процессор выполняет инструкции
Но ему нужно знать что за инструкцию надо выполнить
И для каких данных это нужно сделать
Значит процессору нужна своя оперативная память
Такая память называется регистрами
Регистры бывают специального и общего назначения

## Slide 8: Подробнее про регистры
У каждого ядра свой набор регистров
Регистры работают с одной частотой с АЛУ
Размер регистра определяет разрядность процессора
Размер должен быть кратен двум
Размер регистра определяет максимальный объем информации, которая может быть обработана единовременно ядром процессора
Машинное слово

## Slide 9: Так, ничего не понятно с размерами
Все кодируется в бинарный вид
В 8-ми битах можно закодировать число не более 255
В 16-ти битах не было 2 ^ 16
Если размер регистра 2 ^ 16, то максимальное число, загруженное в регистр не может превышать 64 KiB

## Slide 10: Проблема регистров
Регистры могут хранить очень небольшой объем памяти
У каждого ядра свой набор регистров
Как шарить память между ядрами?

## Slide 11: Нужно больше памяти

## Slide 12: Память компьютера
Зависит от физическое реализации
Энергозависимая и энергонезависимая
Объём
Скорость чтения/записи
Ресурс записи
Срок хранения
Универсальной памяти нет
Нужно комбинировать

## Slide 13: Виды памяти
Оперативная (DRAM, быстрая и энергозависимая)
Кэш (SRAM, очень быстрая оперативная память)
Внешняя (медленная и энергонезависимая*)

## Slide 14: Особенность оперативной памяти
Отдельное от процессора устройство*
Работает сильно быстрее ПЗУ

## Slide 15: А как процессор работает с ОЗУ?

## Slide 16: Память – это огромный массив
Каждая ячейка имеет размер 1 байт
Размер байта, как правило, 8 бит
Но не должен превышать машинное слово
Размер машинного слова должен быть кратен размеру байта
Минимальный размер информации, который может обработать процессор
У каждой ячейки есть индекс
Процессор может обратиться к ячейке по определенному индексу
Для этого есть специальные регистры
Чтобы обратится к конкретному биту внутри байта нужно использовать побитовые операции

## Slide 17: Память – это огромный массив

## Slide 18: Сколько памяти может поддержать процессор?
Память – это массив, значит последняя ячейка хранится по индексу «длина массива - 1»
ОЗУ – это отдельное от процессора устройство
Данные из ОЗУ в процессор и наоборот поступают через шину данных
А адресация происходит через шину адреса
Шины на электротехническом уровне это набор металлических линий, каждая из которых способна переносить бит данных
Максимально возможное количество памяти зависит от размера шины адреса

## Slide 19: Размер регистра и размер шины данных и адреса
Как правило шина данных равна размеру регистра
Т.е. за раз можно передать необходимую информацию для полного заполнения регистра
А вот адресная шина как правило отличается
В 8086 размер адресной шины 20 бит, а размер регистра и шины данных 16
В современных процессорах на базе архитектуры x86 размер адресной шины не превышает 48 бит
Что эквивалентно поддержке 256 терабайт памяти

## Slide 21: Ладно-ладно
Главное поймите, что ОЗУ – это отдельное устройство
Данные из ОЗУ и в процессор и обратно идут через специальные шины
С точки зрения процессора ОЗУ – это массив, а значит адрес каждой ячейки памяти – просто индекс
А обращение к конкретной ячейке идет через шину адреса
И если индекс ячейки памяти «не влезает» в шину адреса, то эта память недоступна процессору

## Slide 22: Но есть нюанс

## Slide 23: Память и процессор
Процессор работает очень быстро
Процессор загружает данные из памяти
Загрузка данных из памяти работает медленней
Процессор простаивает

## Slide 24: Кэширование
Одна из важнейших оптимизаций
Сохраняем данные или вычисления в более быстрой памяти
Нам нужна новая память, более быстрая чем ОЗУ

## Slide 25: Кэш-память
Многие устройства имеют сверхбыструю память для кэширования
Процессор не исключение

## Slide 26: Особенность кэш-памяти
Находится близко к АЛУ
Чем ближе, тем быстрее работает
Другой физический принцип реализации
Может разделяться между ядрами
Обычно состоит из уровней
Небольшой объем по сравнению с DRAM

## Slide 27: Память и процессор

## Slide 28: Кэш-линии
Кэш-память имеет небольшой объем
Нужно синхронизировать данные с обычной памятью
Выгоднее хранить группы-ячеек, чтобы не хранить адрес каждой ячейки
Загружаем нужную ячейку памяти и её «окрестность»
В x86 размер такой линии 64 байта

## Slide 29: В чём соль?
Если данные лежат в основной памяти рядом
То они и в кэше-будут рядом
Запомните это!

## Slide 30: Алгоритмическая сложность и доступ к данным
Алгоритм с более высокой сложностью, но более эффективным кэшом может быть лучше на практике
Всегда держите это в голове
Кэширование – это одна из самых важных оптимизаций

## Slide 31: Много ядер
У разных ядер есть общий кэш
Если они будут работать с одними данными, то придется делать синхронизацию
Самый лучший паттерн – не иметь общей памяти

## Slide 32: Много ядер

## Slide 33: Подведем итог
Процессору, чтобы выполнять инструкции над данными нужна своя память – регистры
В регистрах много не сохранишь, поэтому нужна еще память
Оперативная память – это огромный массив
Размер ячейки 1 байт
Пока память из ОЗУ идет в процессор, тот простаивает
Поэтому у процессора есть кэш память, которая работает сильно быстрее
Кэш состоит из «линий»
Если данные в памяти стоят рядышком, то и в кэше они будут рядом
Эффективное кэширование – важнейшая оптимизация!

## Slide 34: Спасибо!